新莊文化藝術中心 演出單位使用追蹤燈注意事項

注意事項：

- 請放於適當平面位置，不影響觀眾席動線，以及避免光束影響觀眾席。

- 將分離式電源供應器電源開啟等候5分鐘，再開啟追蹤燈主機電源開關。

- 請勿在開啟燈光使用狀態下進行搬動以免燈泡受到損傷。

- 開啟追蹤燈電源開關等候5分鐘，再關閉分離式電源供應器開關。

- 請勿在開啟時，關閉貓眼光圈(Iris)，以免高溫造成零件受損。